## Slide 1: Загадка: Диалог в магазине: - Скажите, пожалуйста, сколько стоит два? - Тридцать рублей. - А тридцать девять? - Шестьдесят. - Дайте пожалуйста двести тридцать девять. - Пожалуйста. С вас девяносто рублей. Вопрос: что приобрёл покупатель?

## Slide 2
Солнце есть спутник Земли.
2+3=4
Сегодня отличная погода!
Санкт-Петербург расположен на Неве.
Кто к нам пришёл?
Если один угол в треугольнике прямой, то треугольник будет тупоугольным
Запишите домашнее задание.
Если сумма квадратов двух сторон треугольника равна квадрату третьей, то он прямоугольный.

## Slide 3: Отгадай ребус. Узнай тему урока:

## Slide 4: Тема урока:
Логические элементы

## Slide 5: Задачи урока:
Познакомиться:
с принципами работы логических элементов.
Узнать:
что такое логические элементы и где они применяются?
Цели:

## Slide 6
Логический элемент – устройство, которое после обработки двоичных сигналов выдаёт значение одной из логических операций.

## Slide 7
&
А
В
И (конъюнктор)

## Slide 8
Конъюнктор – логический элемент И, реализующий операцию логического умножения
A | B | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
0011
0101
0001
Единица на выходе этого элемента появится только тогда, когда на всех входах будут единицы.

## Slide 9
1
А
В
ИЛИ (дизъюнктор)

## Slide 10
Дизъюнктор – логический элемент ИЛИ, реализующий операцию логического сложения
A | B | F
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
0011
0101
0111
Если хотя бы на одном входе будет единица, то на выходе элемента также будет единица

## Slide 11
НЕ (инвертор)
А

## Slide 12
Инвертор – логический элемент НЕ, реализующий операцию отрицания
A | F
1 | 0
0 | 1
01
10
Если на входе элемента 0, то на выходе 1 и наоборот

## Slide 13: Логические элементы
Технически все логические элементы ПК реализуются на базе транзисторов.

## Slide 14
Четырехъядерный процессор Intel Core 2 Extreme, созданный на базе 45-нанометровой производственной технологии, содержит 820 миллионов транзисторов

## Slide 15: Анализ электронной схемы
Какой сигнал должен быть на выходе при каждом возможном наборе сигналов на входах?
А
В
&
F

## Slide 16: Анализ электронной схемы 2
Какой сигнал должен быть на выходе при каждом возможном наборе сигналов на входах?
1100
В 0101
1
1110 F
1010
А 0011

## Slide 17: Анализ электронной схемы 3
Какой сигнал должен быть на выходе при каждом возможном наборе сигналов на входах?
1100
В 0101
&
0100 F
0111
А 0011
1